附件4

申请项目工程设计方案的主要内容与要求

（供参考）

一、基本情况

（一）简述污染产生企业的基本情况，包括地理位置、生产工艺、产品种类、生产规模等；

（二）结合企业生产工艺，分析确定产污环节，给出所需治理的污染物类型和主要污染物的名称、产生量等；

（三）对于污染治理设施升级改造项目，需对原有污染设施情况进行描述，给出不少于1年的监测数据，并分析其存在的问题。

二、设计依据、设计原则

三、工艺设计

（一）设计处理规模、处理要求

（二）工艺流程比选

（三）工艺流程框图（以废水处理为例）

根据单体处理设施先后顺序关系，通过文字、箭头、线条、方框图，清晰、准确地描述整个处理过程。要求给出投加药剂的名称、投药点，pH、DO、ORP等控制点，污水、污泥、药剂、空气线采用不同颜色不同线型的线条，特别是设备反冲水的进水、出水，污泥浓缩池浓缩液及污泥脱水处理的滤液等管线需清晰、完整，整个工艺流程方框图成为一个独立的完整体系。

（四）工艺流程说明（以废水处理为例）

说明工艺原理，列出主要工艺技术参数，并对整套处理工艺流程（包括水、泥、气的走向）以及各单体处理设施的功能、内部反应机理做较详细的说明。

（五）污染物去除率估算表

（六）主要工艺设计说明，给出主要设备清单

要求列出主要工艺设计参数、主要工艺设施尺寸、设备性能参数、材质等，所列出的工艺参数应当是那些直接涉及到处理设施工艺尺寸和结构尺寸的关键设计参数，设计参数的选用应符合有关设计规范要求。

对于选用专有技术产品、专利技术产品或定型成套设备，应附带详细的说明书，关键定型成套设备应附权威鉴定机构的鉴定证书。

四、其他部分设计

（一）总图布置说明

说明处理设施的平面及高程布置、占地面积。总平面布置和高程布置应充分利用厂区地形，合理安排布局，以减少投资，方便操作管理。计算工程总占地面积。

（二）土建（结构）设计说明

对主要建构筑物的结构形式和工程量进行说明，给出建构筑物一览表。

（三）电气及自控设计说明

对供配电系统、自动控制系统、防雷及照明系统等的选型进行说明。

（四）给水、排水设计说明

对污染治理设施所涉及的供水和排水进行说明

（五）二次污染防治设计说明

如污染治理设施运营过程中有二次污染物的产生，则应对二次污染物的种类、数量、强度进行分析，并对预防和治理措施进行说明。

（六）安全及应急措施设计说明

对污染治理设施可能带来的安全和风险进行分析，并对预防措施进行说明。

五、项目建设进度安排

给出项目形象进度图表。

六、工程投资估算

（一）建设工程总投资包括建安工程费、建设工程其他费用、预备费、铺底流动资金、建设期利息等五部分。

（二）说明投资估算的取费依据，说明项目建设投资估算总额和经费来源。

（三）编制工程投资概算一览表，详细列明工程直接费用和间接费用。

七、技术经济及效益分析

（一）运行费用分析

原辅材料消耗：统计设施运行单位时间所消耗的水、药剂、材料等种类和数量，并根据市场价格，核算消耗的各类原辅材料的单位处理成本。

电耗：根据设施装机容量和设计运行时间，统计运行单位时间的耗电量，并核算单位处理电力成本。

人工工资按有关定额计算，设备折旧、设备维护检修费用等暂不考虑。

（二）环境及社会效益

简述本项目建设所产生的环境和社会效益。

八、主要附图

（一）工艺流程及高程布置图

（二）总平面布置图

废水处理工程的管道及附件、管道连接、阀门、设备及仪表图例参见《给水排水制图标准》（GB/T50106-2001），《给水排水制图标准》中没有的设备及构筑物，可按照其外形绘制。

（三）PID图

废水处理工程的PID控制图应将所有液位、pH、ORP、DO等控制点及控制方式全部示出。

九、主要附件

（一）工程设计单位的资质证书

（二）污染企业的最新环保审批文件

（三）工程方案设计委托书

（四）设计单位认为有必要的其他附件